## Slide 1: ARM Processor
Robotics 정명훈
세미나 4주차

## Slide 2: 응용편 메모장 만들기
문제:
인터럽트 방식 UART를 사용하여 PC로부터 수신 받은 문자를 LCD로 출력
조건:
1. 키보드 back space 입력하면 LCD에 이전에 입력한 문자 제거 하고 커서도 뒤로 이동
2. Clear(대소문자 구분 X) 입력하면 LCD 초기화(클리어)
3. Enter 입력 시 입력되는 열 바뀜

## Slide 3: ARM Processor Seminar Roadmap
1주
ARM 프로세서 개요
2주
*UART 통신
3주
CLCD 출력
4주
ADC & DAC
5주
6주
I2C
7주
SPI
8주
SDIO & Fatfs
9주
USB Mass Storage
*Timer
* 실무에 특화된 응용문제가 존재하는 회차

## Slide 4
세미나 로드맵(상세)

## Slide 5: 1. STM32F405 1-1 ADC 구성
ADC는 1~3까지 총 3개 존재하면 MUX를 통해 ADC당 여러 입력을 처리할 수 있으며,
칩 내부에 온도센서가 내장되어 있다.
* ADC 3개 모두 해상도가 최대 12bit 이다.

## Slide 6: 1. STM32F405 1-2 ADC 구성(상세)
· ADC당 총 16개의 외부 PIN으로 부터 값을 받아오면 내장된 Analog MUX를 통해 처리된다.
· 다양한 트리거 신호(ex. TIM, EXTI)를 통해 ADC 변환 트리거로 사용 가능하다.

## Slide 7: 1. STM32F405 1-3 ADC IT 구성
· EOC (End of Conversion): 레귤러 변환이 완료되었음을 알리는 플래그
· JEOC(End of Injected Conversion): 인젝티드 변환이 완료되었음을 알리는 플래그
· AWD(Analog Watchdog Event): 아날로그 워치독 이벤트가 발생했음을 알리는 플래그
· ADC Interrupt to NVIC: 위 3가지 플래그(EOC, JEOC, AWD) 중 하나라도 발생하고
해당 인터럽트가 활성화(Enable)되어 있다면, CPU에게 ADC 인터럽트 신호를 보낸다.
(NVIC는 CPU의 인터럽트 관리자)
* 인젝티드는 레귤러 채널이 변환 중이라고 인젝티드 트리거가 발생되면
레귤러 변환을 즉시 중단 시키고 인젝티드 채널부터 변환한다.

## Slide 8: 1. STM32F405 1-4 ADC IT(AWD 사용방법)
· AWD(Analog Watchdog Event): 아날로그 워치독 이벤트가 발생했음을 알리는 플래그
AWD는 하드웨어로 구현된 전압 감시 장치이며, 사용법은 다음과 같다.
Higher threshold/Lower threshold(사용자가 미리 상한/하한 전압 값을 레지스터에 설정해 둔다.
Analog mux를 통과한 아날로그 신호가 이 설정된 범위를 벗어나면 AWD 플래그가 발생하게 된다.
이를 응용하면 UVP, OVP, OCP 같은 안전 기능을 만들기 편하다.

## Slide 9: 2. ADC 2-1 raw 데이터 전압값으로 변환 방법
Voltage = (raw / 2^n) * Vref
raw = ADC에서 변환된 값
n = ADC 비트 해상도(ex 10 bit 라면 2^10 = 1024)
Vref = ADC 기준전압(* ARM 트레이닝 보드에서는 약3.3V 고정
ADC에서 측정된 raw데이터를 전압 값으로 변환하기 위해서는 위 공식을 사용하면 된다.
if ADC raw Data = 1000 이라면
V = (1000/4096) * 3.3 = 0.8057V

## Slide 10: 3. DMA(Direct Memory Access) 3-1 DMA란?
DMA는 CPU의 개입 없이 데이터를 메모리로 직접 전송하는 기능이다.
이로 인해 CPU 점유율이 줄고 연속적인 데이터 처리가 가능해진다.
* STM32에는 ADC 말고도 많은 주변 장치들이 DMA를 지원한다.

## Slide 11: 3. DMA(Direct Memory Access) 3-2 STM32F405 DMA 구성
· F405, 407에는 DMA가 총 2개 있으며, 각각 8개의 스트림 FIFO를 지원한다.
* F405 기준 DMA 지원 주변장치

## Slide 12: 3. DMA(Direct Memory Access) 3-3 DMA vs Polling
폴링 방식과 DMA 방식 비교

## Slide 13: 4. STM32CubeIDE 설정 4-1 프로젝트 파일 관리 방법#1
만약 이전 프로젝트에 작성된 코드에 새롭게 추가하여 프로젝트를 생성해야 한다면?
1. 프로젝트 파일 복사
2. 폴더이름 변경
3. ioc 파일을 변경된 이름에 맞춰 변경

## Slide 14: 4. STM32CubeIDE 설정 4-2 프로젝트 파일 관리 방법#2
만약 이전 프로젝트에 작성된 코드에 새롭게 추가하여 프로젝트를 생성해야 한다면?
4. Debug.launch 파일과 Debug 폴더 삭제
5. STM32CubeIDE 실행
*이때 워크스페이스는 프로젝트 root 경로여야함

## Slide 15: 4. STM32CubeIDE 설정 4-1 프로젝트 파일 관리 방법#3
만약 이전 프로젝트에 작성된 코드에 새롭게 추가하여 프로젝트를 생성해야 한다면?
6. 이전에 열려있던 프로젝트들 삭제
7. OK 버튼 클릭
*이때 완전히 삭제할꺼 아니면 옵션 체크 X

## Slide 16: 4. STM32CubeIDE 설정 4-1 프로젝트 파일 관리 방법#4
만약 이전 프로젝트에 작성된 코드에 새롭게 추가하여 프로젝트를 생성해야 한다면?
8. Import projects 클릭
9. Existing Projects.. 옵션 선택 후
프로젝트 root 디렉토리 선택
10. 불러와진 프로젝트 우클릭 하여
이름을 이전에 변경한 폴더명과 동일하게 설정

## Slide 17: 4. STM32CubeIDE 설정 4-1 프로젝트 파일 관리 방법#5
만약 이전 프로젝트에 작성된 코드에 새롭게 추가하여 프로젝트를 생성해야 한다면?
프로젝트를 살펴보면 이전에 설정한 값과 코드가 남아있는 것을 볼 수 있다.

## Slide 18: 4. STM32CubeIDE 설정 4-2 세미나 보드 ADC 회로도
가변저항 3개와 CDS Cell 1개가 아래 표와 같이 연결됨

## Slide 19: 4. STM32CubeIDE 설정 4-3 ADC 설정 방법(Polling) #1
Analog 탭에서 사용하는 ADC 선택
사용하고자 하는 채널 선택(복수 선택 가능)
* CDS Cell을 기준으로 설정됨(이때 PC4번에 할당되었는지 확인 필요)

## Slide 20: 4. STM32CubeIDE 설정 4-3 ADC 설정 방법(Polling) #2
3. 채널 선택 완료 후 Config 탭에서 좌측 이미지와 같이 설정

## Slide 21: 4. STM32CubeIDE 설정 4-4 ADC 설정 방법(DMA) #1
Analog 탭에서 사용하는 ADC 선택
사용하고자 하는 채널 선택(복수 선택 가능)
* RV2 ~ RV4를 기준으로 설정됨(이때 PA2 ~ PA4번에 할당되었는지 확인 필요)

## Slide 22: 4. STM32CubeIDE 설정 4-4 ADC 설정 방법(DMA) #2
3. DMA를 사용하려면 좌측 빨간 박스 옵션을 활성화 해야한다.
4. 만약 사용하는 채널이 복수개라면 Scan Conversion Mode를
활성화 해야 한다.

## Slide 23: 4. STM32CubeIDE 설정 4-4 ADC 설정 방법(DMA) #3
5. DMA Settings 탭에서 DMA를 Add한다.
6. 만약 배열 형태로 데이터를 자동으로 저장하려면,
Increment Address를 활성화 해야한다.
7. 마지막으로 채널이 2개 이상이므로 Mode를
Circular로 설정해준다.

## Slide 24
Code작성(ADC)

## Slide 25: 5. DAC 5-1 DAC vs PWM
· PWM: 비연속적인 디지털 신호를 사용하여
평균 전압을 만들어 내는 방식
· DAC: 연속적인 아날로그 신호를 직접 출력하는 방식
PWM과 아날로그 신호의 차이

## Slide 26: 5. DAC 5-2 DAC 구성
STM32F405에는 DAC가 2개 존재하며,
전원 도메인은 VDDA 이다.

## Slide 27: 5. DAC 5-3 DAC 출력
DAC 내부에 버퍼가 존재하여 출력 임피던스를 높거나 낮게 할 수 있다.

## Slide 28: 5. DAC 5-4 STM32CubeIDE 설정 #1
1. 사용할 DAC를 선택
이때 주의할 점은 OUT1에 해당하는 PA4번은 이미 사용중(RV4)이기 때문에 사용 X
OUT2 또한 VS1003(음성코덱) SCK와 겹치므로 음성코덱과 동시사용이 불가하다.
2. Buffer는 사용할 용도에 맞춰 활성화 혹은 비활성화
3. Trigger또한 사용 용도에 맞춰서 설정(세미나에서는 None)

## Slide 29
Code작성(DAC)

## Slide 30
응용

## Slide 31: 6. 응용편 6-1 ADC값에 따라서 LED 밝기 제어(DAC 방식)
문제:
ADC(RV2 | PA2)를 읽어와서(0~4095) DAC에 연결된 LED 밝기를 제어