## Slide 1: ARM Processor
Robotics 정명훈
세미나 11주차

## Slide 2: 응용문제
문제: 9주차에서 진행한 MP3 만들기를 CAN을 통해 제어하기 A(MP3 보드), B(제어보드) B보드에 있는 버튼을 눌러 A보드의 일시정지, 재생, 다음곡, 이전곡 기능을 제어하기 이때 기존 A보드에 출력되어야 하는 곡정보를 B보드 디스플레이에서 보여주기

## Slide 3: ARM Processor Seminar Roadmap
10주
CAN
11주
IOT 환경 구축 및 WiFi 모듈 사용법 설명
12주
WiFi 모듈을 통한
GPIO제어
13주
Sensors 값 전송
14주
15주
FreeRTOS
16주
DFU Bootloader
17주
OTA
18주
최종 작품 만들기
전원 관리 기법

## Slide 4
세미나 로드맵(상세)

## Slide 5: 1. WiFi Module 1-1 STM32에서 WiFi를 사용하는 방법
현시점에는 WiFi를 one chip으로 지원하는 라인이 없다.
따라서 ESP8266, ESP32같은 WiFi modem이 필요하다.

## Slide 6: 1. WiFi Module 1-2 ESP8266 vs ESP32
ESP32가 성능이 훨씬 높으나, 단순 modem 역할이라면 ESP8266도 충분하다.

## Slide 7: 1. WiFi Module 1-3 ESP-12F 사양

## Slide 8: 1. WiFi Module 1-4 *ARM Training Kit v2.0 HW Issue
R10과 R12로 인해 PB2로 LOW신호를 인가해도 전압이 분배되어 리셋 되지 않는다.
따라서 후술할 AT 명령어를 통한 소프트웨어 방식으로 리셋 해야한다.

## Slide 9: 2. ESP12F 2-5 STM32에서 사용하는 방법 #2
ATC 라이브러리 사용 버전
ATC 라이브러리를 사용해도 결국 커맨드를 입력해야 하기 때문에 ATC API를 사용한 상위 라이브러리를 설계
API 라이브러리 사용 버전

## Slide 10: 2. ESP12F 2-1 FW Update #1
기존 펌웨어는 2016년에 컴파일된 non OS 기반 SDK
FreeRTOS가 적용된 2.2.2.0(2025/5/25 컴파일)버전으로 업데이트 필요
본 세미나에서는 하드웨어 종속석이 없는 web 환경에서 업데이트를 진행
(중요) 이때 ESP12F는 펌웨어 업데이트 모드에 진입해 있어야함
https://espressif.github.io/esptool-js/

## Slide 11: 2. ESP12F 2-1 FW Update #2
보레이트를 기본 115200으로 설정
커넥트(Connect) 버튼 클릭
ARM세미나 보드에 할당된 컴포트 클릭
연결 버튼 클릭

## Slide 12: 2. ESP12F 2-1 FW Update #3
5. 파일 선택 버튼 클릭 후 github에 공유된 .bin 파일 선택
6. Flash Mode: qio | Frequency: 80m | Size 4MB 선택(c1 아님)
7. Flash Address를 0x0으로 변경
8. Program 버튼 클릭
(중요) 이후 ESP12F가 AT 명령어로 동작하려면 GPIO0번에 HIGH신호가 들어간 상태에서 Reset 되어야함

## Slide 13: 2. ESP12F 2-2 AT Command
ESP12F는 AT 명령어를 사용하여 AP와 통신한다.
커맨드는 ”AT+명령어” 조합으로 사용된다.
공식 AT 명령어 Set

## Slide 14: 2. ESP12F 2-3 AT Command 사용 예시
AT+UART_CUR(임시) AT+UART_DEF(영구)

## Slide 15: 2. ESP12F 2-4 STM32에서 사용하는 방법 #1 ATC 라이브러리 사용
라이브러리 없는 버전
ATC 라이브러리 사용 버전
만약 통신속도를 921600으로 영구 변경하고,
SSID:”test” | PW: “q1w2e3” wifi에 연결해야 한다면?

## Slide 16: 2. ESP12F 2-5 STM32에서 사용하는 방법 #2
ATC 라이브러리 사용 버전
ATC 라이브러리를 사용해도 결국 커맨드를 입력해야 하기 때문에 ATC API를 사용한 상위 라이브러리를 설계
API 라이브러리 사용 버전

## Slide 17: 3. STM32CubeMX 3-1 PIN 설정
UART4_Tx: PA0
UART4_Rx: PA1
ESP12F_GPIO0: PB0
ESP12F_GPIO15: PB1(사용금지)
ESP12F_RST: PB2(사용금지)

## Slide 18: 3. STM32CubeMX 3-2 UART 설정 #Baudrate
비동기 모드로 보레이트 921600으로 설정

## Slide 19: 3. STM32CubeMX 3-2 UART 설정 #DMA
WiFi Data가 커서 폴링 방식으로 할경우 패킷 로스가 심해 DMA 방식으로 설정(Rx 중요도 High로 설정)

## Slide 20: 3. STM32CubeMX 3-2 UART 설정 #NVIC
UART4 글로벌 인터럽트를 활성화 해준다.

## Slide 21: 3. STM32CubeMX 3-3 ATC 라이브러리 사용법 #1
ATC_Loop() 함수가 while 문에서 지속 호출되어 이벤트를 감지한다.

## Slide 22: 3. STM32CubeMX 3-3 ATC 라이브러리 사용법 #2
ESP12F로부터 가변 데이터가 들어오므로 인터럽트 콜백 함수가 아닌 Rx 이벤트 콜백 함수를 사용하여 Size를 받아와 ATC로 전달해 준다.

## Slide 23
실습